## Slide 1: 디지털 시계 설계

## Slide 2
PXA255- FPGA
Device control
디지털 시계설계 스펙
교육내용

## Slide 3: 1. PXA255- FPGA
전원 (5v)
JTAG
Chip : Altera FPGA Cyclone
Gate:120,000
Clock:12Mhz
Text LCD, LED, Step Motor, 7-Segment, Dot Matrix,

## Slide 4: 1) LED출력
FPGA에서 LED Control로 사용하는 PIN
FND Contral 시
사용하는 PIN
2. Device Control
LED<= ‘0’;

## Slide 5: 2) Switch Contral
PUSH <= ‘1’;

## Slide 6: 3) FND Control-1
DATA
DIGIT

## Slide 7: 3) FND Control-2

## Slide 8: 2 .설계 과정

## Slide 9: System spec
구 분 | 사 양 | 비 고
입력주파수 | 12MHZ | 외부에서 인가된 클럭
기 능 | 시 간 | 시간, 분, 초까지 나타내며 시와 분은 수정가능
 | 날 짜 | 월, 일 을 나타내며 월과 일은 수정가능하다
 | 타 이 머 | 1/10초 단위, 59분 59초까지 측정가능
 | 알 람 | 시간설정 후, 설정시간출력
입 력 | 4비트 | CLK, SW1, SW2, SET
출력 | 14비트 | FND13bit/ 부저1bit

## Slide 10: State diagram
시간 달력 타이머 알람
SW1 /SW2에 의해 Control.

## Slide 11
순서 | 입력 스위치 |  |  | 상 태 | 동 작 내 용
 | sw1 | sw2 | set |  | 
1 | ∙ | ∙ | ∙ | 시간 모드 | 초기상태로 시간을 표시한다. 시, 분, 초를 각 2개씩 총 6개의 LED로 표시한다.
2 | ∙ | 1 | ∙ | 시간 시 설정 | 시간모드 중 시 설정모드이다. 이 모드에서는 시 이외의 부분에는 영향을 미치지 않는다.
3 | ∙ | ∙ | 1 | 시간 분 증가 | 한 번 누르면 시만 1 증가한다. 계속 누르고 있으면 일정한 간격으로 시만 계속 증가한다.
4 | ∙ | 1 | ∙ | 시간 분 설정 | 시간 모드중 분 설정 모드이다. 이 모드에서는 분 이외의 부분에는 영향을 미치지 않는다.
5 | ∙ | ∙ | 1 | 시간 분 증가 | 한 번 누르면 분만 1 증가한다. 계속 누르고 있으면 일정한 간격으로 분만 계속 증가한다.
6 | 1 | ∙ | ∙ | 날짜 모드 | 상태도에 의한 날짜 모드이다. SW2를 초기화 시킨다.
7 | ∙ | 1 | ∙ | 달 설정 | 날짜 모드 중 달 설정모드이다. 이 모드에서는 달 이외의 부분에는 영향을 미치지 않는다.
8 | ∙ | ∙ | 1 | 달 증가 | 한 번 누르면 달만 1 증가한다. 계속 누르고 있으면 일정한 간격으로 달만 계속 증가한다.
9 | ∙ | 1 | ∙ | 일 설정 | 날짜 모드중 일 설정 모드이다. 이 모드에서는 일 이외의 부분에는 영향을 미치지 않는다.
10 | ∙ | ∙ | 1 | 일 증가 | 한 번 누르면 일만 1 증가한다. 2월은 29일로만 한다.
11 | 1 | ∙ | ∙ | 타이머 모드 | 상태도에 의해 타이머 모드이다. SW2를 초기화 시킨다.
12 | ∙ | 1 | ∙ | START | SW2를 누르면 START이다. 1/100초 단위로 계수하여 60분까지 측정한다.
13 | ∙ | 1 | ∙ | STOP | SW2를 누르면 STOP이다. 타이머 모드에서는 SET의 영향을 받지 않는다.
14 | ∙ | 1 | ∙ | 초기상태 | SW2를 누르면 CLEAR된다. 타이머 모드의 초기상태와 같다.
15 | 1 | ∙ | ∙ | 알람 모드 | 상태도에 의한 알람 모드이다. 정의된 시간이 되면 1분간 표시된다. 해제는 없다.
16 | ∙ | 1 | ∙ | 알람 시 설정 | 알람 모드중 시 설정 모드이다. 이 모드에서는 시 이외의 부분에는 영향을 미치지 않는다.
17 | ∙ | ∙ | 1 | 알람 시 증가 | 한 번 누르면 시만 1 증가한다. 계속 누르고 있으면 일정한 간격으로 시만 계속 증가한다.
18 | ∙ | 1 | ∙ | 알람 분 설정 | 알람 모드중 분 설정 모드이다. 이 모드에서는 분 이외의 부분에는 영향을 미치지 않는다.
19 | ∙ | ∙ | 1 | 알람 분 증가 | 한 번 누르면 분만 1증가한다. 계속 누르고 있으면 일정한 간격으로 분만 계속 증가한다.
20 | 1 | ∙ | ∙ | 시간 모드 | 상태도에 의한 시간모드이다. 계속 상태도에 의해 모드가 변하면서 동작한다.

## Slide 12: FND 시계구현
System
Clock
표시제어
초
분
시 간
10의자리
1의자리
10의자리
1의자리
10의자리
1의자리
DIGIT6
DIGIT5
DIGIT4
DIGIT3
DIGIT2
DIGIT1
Select6
Select6
Select6
Select6
Select6
Select6

## Slide 13: Pin Number
Clock => PIN_28
FND_data[0]=> PIN_11
FND_data[1]=> PIN_12
FND_data[2]=> PIN_13
FND_data[3]=> PIN_14
FND_data[4]=> PIN_15
FND_data[5]=> PIN_16
FND_data[6]=> PIN_17
FND_data[7]=> PIN_18
FND_sel[0]=> PIN_19
FND_sel[1]=> PIN_20
FND_sel[2]=> PIN_21
FND_sel[3]=> PIN_23
FND_sel[4]=> PIN_24
FND_sel[5]=> PIN_37
Sw1 => PIN_163
Sw2 => PIN_164
Sw3 => PIN_165
Notes: Pin Configuration Excell 파일에는
FND_data[0 ~ 7]이 FND_out[0 ~ 7]로 되어있음.
스위치는 Sw1 ~ 3은 소문자 sw1 ~ 3으로 되어 있음.
<number>

## Slide 14: FND 구동
Notes: FND가 Common Cathod 방식임.
Data bit에 1을 넣은 것이 켜짐.
<number>

## Slide 15: FND 구동
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity fnd02 is
Port( clock : in STD_LOGIC;
SEG_A, SEG_B, SEG_C, SEG_D : out STD_LOGIC;
SEG_E, SEG_F, SEG_G, SEG_DP : out STD_LOGIC;
DIGIT : out STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0));
end fnd02;
architecture Behavioral of fnd02 is
signal seg_int : std_logic_vector (7 downto 0);
signal count : std_logic_vector (9 downto 0);
signal seg_in : std_logic_vector (3 downto 0);
begin
process(clock)
begin

## Slide 16: FND 구동
if clock'event and clock='1' then
count <= count + '1';
end if;
end process;
process(clock, count(9 downto 7))
begin
if clock'event and clock='1' then
case count(9 downto 7) is
when "000" => seg_in <= "0001"; DIGIT <= “111110";
when "001" => seg_in <= "0010"; DIGIT <= “111101";
when "010" => seg_in <= "0011"; DIGIT <= “111011";
when "011" => seg_in <= "0100"; DIGIT <= “110111";
when "100" => seg_in <= "0101"; DIGIT <= “101111";
when "101" => seg_in <= "0110"; DIGIT <= “011111";
when others => seg_in <= "0000"; DIGIT <= “111111";
end case;
end if;
end process;
process(seg_in)
begin

## Slide 17: FND 구동
case seg_in is
when "0000" => seg_int <= "00111111";
when "0001" => seg_int <= "00000110";
when "0010" => seg_int <= "01011011";
when "0011" => seg_int <= "01001111";
when "0100" => seg_int <= "01100110";
when "0101" => seg_int <= "01101101";
when "0110" => seg_int <= "01111101";
when "0111" => seg_int <= "00100111";
when "1000" => seg_int <= "01111111";
when "1001" => seg_int <= "01101111";
when others => seg_int <= "00000000";
end case;
end process;
SEG_A <= seg_int(0); SEG_B <= seg_int(1);
SEG_C <= seg_int(2); SEG_D <= seg_int(3);
SEG_E <= seg_int(4); SEG_F <= seg_int(5);
SEG_G <= seg_int(6); SEG_DP <= seg_int(7);
end Behavioral;

## Slide 18: 디지털 시계 전체 블록다이어그램
CLK
TIME
MODE_GEN
DATA
TIMER
SELECTOR
DIVIDER
DIVIDER
DIVIDER
LED_DEC
LED_DEC
LED_DEC
LED_DEC
LED_DEC
LED_DEC
CLK
SW1
SW2
SET
MODE1[1..0]
MODE2[1..0]
INCREASE
CLK
HUR_CARRY
MODE1[1..0]
MODE2[1..0]
INCREASE
MODE1[1..0]
MODE2[1..0]
CLK
HOUR[4..0]
MIN[5..0]
SEC[5..0]
CLK
MON[3..0]
DAY[4..0]
MODE1[1..0]
MODE2[1..0]
INCREASE
MIN_SW[5..0]
SEC_SW[5..0]
SECC_SW[3..0]
OUT_H[5..0]
OUT_M[5..0]
OUT_S[5..0]
OUT_HH[3..0]
OUT_HL[3..0]
OUT_MH[3..0]
OUT_ML[3..0]
OUT_SH[3..0]
OUT_SL[3..0]
TOP Block

## Slide 19: 각 블록 기능
블록 | 기 능
TOP | 디지털 시계 전체 블록다이어 그램
MODE_GEN | 시스템을 제어하는 모드 생성 블록
TIME | 시간을 만들어 내는 불록/ 시, 분 제어 기능
DATE | 날짜를 만들어내는 블록/ 월, 일 제어 기능
TIMER | 시간을 측정하는 불록/ START, STOP
SELECTOR | 현재의 모드에 해당하는 신호를 판별/ 알람기능
DIVIDER | 입력된 10진수를 십의 자리, 일의 자리로 분리
LED_DEC | 0~9의 숫자를 LED로 출력하기 위한 디코더

## Slide 20: MODE_GEN Block
MODE_GEN
CLK
SW1
SW2
SET
MODE1[1..0]
MODE2[1..0]
INCREASE
MODE_GEN(1,2)
INC_GEN
SW1 => MODE1 제어
SW2 => MODE2 제어
MODE1
  =>”00” 시간모드
  =>”01” 날짜모드
  =>”10” 타이머
  =>”11” 스위치
MODE2
  =>세부적으로 어느 모드로 변경할 것인지 선택하는 스위치
Notes: <number>

## Slide 21: TIME Block
TIME
CLK
MODE1[1..0]
MODE2[1..0]
INCRESAE
HOUR[4..0]
MIN[5..0]
HUR_CARRY
TIME_GEN
INC_GEN
SEC[5..0]
INC_HUR
INC_HUR
MODE1 | MODE2 | INCREASE | INC_HUR | INC_MIN | 상태
00 시간 모드 | 00 초기상태 | 0 | 0 | 0 | 
 |  | 1 | 0 | 0 | 
 | 01 시 설정 | 0 | 0 | 0 | 시 설정모드
 |  | 1 | 1 | 0 | 시 증가
 | 10 분 설정 | 0 | 0 | 0 | 분 설정 모드
 |  | 1 | 0 | 1 | 분 증가
01 | 00/01/10 | 0/1 | 0 | 0 | 날짜 모드
10 | 00/01/10 | 0/1 | 0 | 0 | 타이머 모드
11 | 00/01/10 | 0/1 | 0 | 0 | 알람 모드

## Slide 22: DATE Block
DATE
CLK
MODE1[1..0]
MODE2[1..0]
INCRESAE
MON[3..0]
DAY[4..0]
HUR_CARRY
DATE_GEN
SET_GEN
INC_MON
INC_DAY
MODE1 | MODE2 | INCREASE | INC_MON | INC_DAY | 상태
00 | 00/01 | 0/1 | 0 | 0 | 시간모드
01 날짜모드 | 00 초기상태 | 0 | 0 | 0 | 
 |  | 1 | 0 | 0 | 
 | 01 달 설정 | 0 | 0 | 0 | 달 설정 모드
 |  | 1 | 1 | 0 | 달 증가
 | 10 일 설정 | 0 | 0 | 0 | 일 설정 모드
 |  | 1 | 0 | 1 | 일 증가
10 | 00/01/10 | 0/1 | 0 | 0 | 타이머 모드
11 | 00/01/10 | 0/1 | 0 | 0 | 알람 모드

## Slide 23: TIMER Block
TIMER
CLK
MODE1[1..0]
MODE2[1..0]
SEC_SW[3..0]
SECC_SW[4..0]
MIN_SW[3..0]
MODE1의 상태가 타이머모드인 “10”
MODE2의 상태가 START모드인 “01”
SECC_SW => CLK을 받아들여서 10을 카운트한 후 1씩 증가시키는 10진 카운터 출력

## Slide 24: SELECTOR Block
MODE1 | OUT_H | OUT_M | OUT_S | 상태
00 | HOUR | MIN | SEC | 시간 모드
01 | MON | . | DAY | 날짜 모드
10 | MIN_SW | SEC_SW | SSEC_SW | 타이머 모드
11 | HUR_AL | MIN_AL | . | 알람 모드
SELECTOR
HOUR[4..0]
MIN[5..0]
SEC[5..0]
MON[3..0]
DAY[4..0]
MODE1[1..0]
MODE2[1..0]
INCREASE
MIN_SW[5..0]
SEC_SW[5..0]
SECC_SW[3..0]
OUT_H[5..0]
OUT_M[5..0]
OUT_S[5..0]

## Slide 25: DIVIDER Block
DIV_IN | DIV_TEN | DIV_1
0~9 | 0 0 0 0 | DIV_IN
10~19 | 0 0 0 1 | DIV_IN-001010
20~29 | 0 0 1 0 | DIV_IN-010100
30~39 | 0 0 1 1 | DIV_IN-011110
40~49 | 0 1 0 0 | DIV_IN-101000
50~59 | 0 1 0 1 | DIV_IN-110010
60~ | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1
FND에 디스플레이 하기 위해서 십의 자리와 일의 자리구분